2013135037U

有效期限至：2016年7月21日                                                 第  1  页     共  1 页

| 报告编号：惠环监[2016]水第4号 | 报告日期：2016年1月25日 |
| --- | --- |
| 受检单位：芳源环保（惠安）有限公司 监测单位：惠安县环境监测站 监测性质：监督性监测 采样日期：2016年1月18日 | 地 址：惠安县辋川镇 地 址：惠安县螺城镇惠泉南路22号 采样方法：HJ/T91—2002 分析日期：2016年1月18日～23日 |
| 项目与分析方法： 悬浮物 GB11901-89 重量法 化学需氧量 GB11914-89 重铬酸钾法 氨氮 HJ535-2009 纳氏试剂比色法 pH值 GB6920-1986 玻璃电极法 五日生化需氧量 HJ505-2009 稀释与接种法 总磷 GB11893-1989 钼酸铵分光光度法 总氮 HJ636-2012 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
| 样品特性与状态：废水 分析结果： |
| 监测 位置 监 测 样 品 编 号 项 目 化学 需氧量 （mg/L） 氨氮 （mg/L） 五日生化 需氧量 （mg/L） pH 悬浮物 （mg/L） 总磷 （mg/L） 总氮 （mg/L） 设施进口 160118/1A-1 98.2 16.9 50.2 7.22 61 －－ －－ 160118/1A-2 102 14.9 47.0 7.23 63 －－ －－ 160118/1A-3 104 18.4 48.8 7.21 59 －－ － 设施出口 160118/1B-1 10.7 0.206 3.36 7.30 7 0.224 5.50 160118/1B-2 11.1 0.234 3.12 7.32 8 0.220 5.44 160118/1B-3 11.2 0.180 3.04 7.33 8 0.232 5.37 160118/1B-4 10.9 0.220 3.10 7.33 7 0.224 5.29 |
| 采样人员： 分析人员： |
| 签 发： | 审 核： | 填 报： |
| 效力声明：本监测报告未经监测单位书面批准，不得部分复制本报告；报告无监测单位公章无效；本报告涂改无效；对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向监测单位提出。对自送样委托监测，本站仅对样品的监测数据负责。有关检测检验数据未经本检测机构或有关行政主管部门允许，任何单位不得擅自向社会发布信息。 |

# Text boxes

惠安县环境监测站监测报告单

告单