161312050153U

有效期限至：2022年7月14日                                                 第  1  页     共  1 页

| 报告编号：惠环监[2016]水第51号 | 报告日期：2016年9月1日 |
| --- | --- |
| 受检单位：芳源环保（惠安）有限公司 监测单位：惠安县环境监测站 监测性质：监督性监测 采样日期：2016年7月28日 | 地 址：惠安县辋川镇峰崎村 地 址：惠安县螺城镇惠泉南路22号 采样方法：HJ/T91—2002 分析日期：2016年7月28日 ～8月2日 |
| 项目与分析方法： 悬浮物 GB11901-89 重量法 化学需氧量 GB11914-89 重铬酸钾法 氨氮 HJ535-2009 纳氏试剂比色法 pH值 GB6920-1986 玻璃电极法 五日生化需氧量 HJ505-2009 稀释与接种法 总磷 GB11893-1989 钼酸铵分光光度法 总氮 HJ636-2012 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 粪大肠菌群 HJ-T 347-2007 多管发酵法 色度 GB 11903-83 稀释倍数法 |
| 样品特性与状态：废水 分析结果： |
| 监测 位置 监测 样品 项目 编号 化学 需氧量 （mg/L） 氨氮 (mg/L) 总氮 (mg/L) 总磷 (mg/L) 悬浮物 (mg/L) 五日生化 需氧量 (mg/L) pH 粪大肠 菌群 (个/L) 色度 (倍数) 设施 进口 160728/1A-1 86.3 18.9 --- --- 48.5 49.4 6.82 ≥24000 --- 160728/1A-2 92.2 19.5 --- --- 51.3 48.5 6.91 ≥24000 --- 160728/1A-3 90.3 18.4 --- --- 49.4 47.8 6.85 ≥24000 --- 设施 出口 160728/1B-1 24.5 0.165 11.1 0.323 5 5.94 7.04 <20 3 160728/1B-2 12.7 0.148 10.9 0.267 6 5.91 7.09 <20 3 160728/1B-3 14.6 0.131 10.8 0.175 5 5.55 7.04 <20 3 160728/1B-4 17.6 0.142 10.8 0.259 5 5.55 7.06 <20 3 去除率(%) 80.6 99.2 --- --- --- --- --- --- --- |
| 采样人员： 分析人员： |
| 填 报： | 审 核： | 签 发： |
| 效力声明：本监测报告未经监测单位书面批准，不得部分复制本报告；报告无监测单位公章无效；本报告涂改无效；对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向监测单位提出。对自送样委托监测，本站仅对样品的监测数据负责。有关检测检验数据未经本检测机构或有关行政主管部门允许，任何单位不得擅自向社会发布信息。 |

# Text boxes

惠安县环境监测站监测报告单

告单