161312050153U

有效期限至：2022年7月14日                                                 第  1  页     共  1 页

| 报告编号：惠环监[2016]水第55号 | 报告日期：2016年9月6日 |
| --- | --- |
| 受检单位：中化泉州石化有限公司 监测单位：惠安县环境监测站 监测性质：监督性监测 采样日期：2016年8月15日 | 地 址：惠安县东桥镇 地 址：惠安县螺城镇惠泉南路22号 采样方法：HJ/T91—2002 分析日期：2016年8月15日 ～20日 |
| 项目与分析方法： 化学需氧量 GB11914-89 重铬酸钾法 氨氮 HJ 535-2009 纳氏试剂比色法 悬浮物 GB 11901-89 重量法 五日生化需氧量 HJ 505-2009 稀释与接种法 pH GB 6920-1986 玻璃电极法 总磷 GB11893-1989 钼酸铵分光光度法 总氮 HJ636-2012 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
| 样品特性与状态：废水 分析结果： |
| 监测 位置 监测 样品 项目 编号 化学 需氧量 （mg/L） 氨氮 （mg/L） 悬浮物 （mg/L） 五日生化 需氧量 （mg/L） pH 总磷 (mg/L) 总氮 (mg/L) 总排污口 160815/1A-1 15.3 1.87 7 4.24 7.28 0.084 20.6 160815/1A-2 15.9 1.97 6 4.12 7.35 0.089 20.5 160815/1A-3 15.1 1.80 6 4.28 7.29 0.093 20.6 |
| 采样人员： 庄宏伟 王小玲 林依 分析人员： 张恺 林依 王钰 庄宏伟 王小玲 |
| 填 报： | 审 核： | 签 发： |
| 效力声明：本监测报告未经监测单位书面批准，不得部分复制本报告；报告无监测单位公章无效；本报告涂改无效；对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向监测单位提出。对自送样委托监测，本站仅对样品的监测数据负责。有关检测检验数据未经本检测机构或有关行政主管部门允许，任何单位不得擅自向社会发布信息。 |

# Text boxes

惠安县环境监测站监测报告单

告单